1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2018 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS

INFORMACIJA APIE NEATITIKUSIUS VANDENS TYRIMUS

| Eil. Nr. | Vandenvietės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas | Atliktų tyrimų skaičius | Leidžiamas rodiklio dydis pagal HN24:2017 | Tyrimų maksimali reikšmė | Pastabos, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antakalnio | Amonis, mg/l | 3 | 0,5 | 0,61 | Nuo sausio 10 d. rodiklis atstatytas |
|  |  | Koliforminės bakterijos | 17 | 0 | 36 | Nuo vasario 4 d. rodiklis atstatytas |
|  |  | Žarninės lazdelės | 16 | 0 | 1 | Nuo sausio 2 d. rodiklis atstatytas |
| 2. | Kasčiukiškių | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 4493 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,54 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 50 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 67,6 |  |
| 3. | Mikalauciškių | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 2964 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,79 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 26 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 74,7 |  |
| 4. | Nemaitonių | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 3924 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,53 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 67,2 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 151 |  |
| 5. | Neprėkštos | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 3405 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,67 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 32 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 52,5 |  |
| 6. | Guronių | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 2370 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,91 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 38 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 56,2 |  |
| 7. | Vilūnų | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 3922 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,65 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 46,10 |  |
|  |  | Manganas, μg/l | 1 | 50 | 67,7 |  |
| 8. | Zūbiškių | Bendroji geležis, μg/l | 3 | 200 | 2131 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,53 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 18,0 |  |
| 9. | Tauckūnų | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 1704 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,79 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 15 |  |
| 10. | Stabintiškių | Bendroji geležis, μg/l | 1 | 200 | 1357 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 1 | 0,5 | 0,59 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 11 |  |
| 11. | Pravieniškių I | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 4790 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 1,29 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 59,0 |  |
| 12. | Stoniavos | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 3220 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,64 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 45,0 |  |
| 13. | Mančiūnų | Bendroji geležis, μg/l | 3 | 200 | 2503 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 3 | 0,5 | 0,78 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 73,0 |  |
| 14. | Kiemelių II | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 6776 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 3 | 4 | 21,0 |  |
| 15. | Kalniškių | Bendroji geležis, μg/l | 2 | 200 | 2722 |  |
|  |  | Amonis, mg/l | 2 | 0,5 | 0,60 |  |
|  |  | Drumstumas, DV pagal formaziną | 4 | 4 | 36,0 |  |
| 16. | Žiežmarių -melioratorių | Boras, mg/l | 27 | 1,0 mg/l (suteikta išlyga 1,25 mg/l) | 1,87 | Nuo rugsėjo mėnesio <1,0 mg/l |

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Laboratorijos vedėja   Vilma Noreikienė